## Slide 1: نمايش اعداد

## Slide 2: سيستم نمايش اعداد (*)
مبنا (base):
  مبناي r: ارقام محدود به [0, r-1]
    دسيمال: (379)10
    باينري: (01011101)2
    اکتال: (372)8
    هگزادسيمال: (23D9F)16
      A=10, B=11, … , F = 15
نيازها:
  محاسبات در هر سيستم
  تبديل از يک سيستم به سيستم ديگر

## Slide 3: سيستم نمايش اعداد (دسيمال) (*)
  اعداد دسيمال:
    دو بخش صحيح و اعشاري
An-1 An-2 … A1 A0 . A-1 A-2 … A-m+1 A-m
که Ai عددي بين 0 تا 9 و با وزن 10i است.

## Slide 4: سيستم نمايش اعداد (دسيمال) (*)
The value of
An-1 An-2 … A1 A0 . A-1 A-2 … A-m+1 A-m
is calculated by
i=n-1..0 (Ai  10i ) + i=-m..-1 (Ai  10i )
مثال:
(126.53)10
= 1*102 + 2*101 + 6* 100 +
5*10-1 + 3*10-2

## Slide 5: سيستم نمايش اعداد (حالت کلي) (*)
“base” r (radix r)
N = An-1 r n-1 + An-2r n-2 +… + A1r + A0 +
A-1 r -1 + A-2r -2 +… + A-m r -m
Most
Significant
Digit (MSD)
Least
Significant
Digit (LSD)

## Slide 6: سيستم نمايش اعداد (حالت کلي)
مثال: r = 6
(312.4)6 = 362 + 161 + 260 + 46-1
= (116.66)10
  تبديل از مبناي r به مبناي 10 با رابطة بالا انجام مي شود.

## Slide 7: اعداد باينري (مبناي 2) (*)
  کامپيوترها داده ها را به صورت رشته اي از “بيت ها” نمايش مي دهند.
    بيت: 0 يا 1
  مبناي 2: ارقام 0 يا 1
مثال:
(101101.10)2 =

## Slide 8: اعداد باينري (مبناي 2) (*)
  کامپيوترها داده ها را به صورت رشته اي از “بيت ها” نمايش مي دهند.
    بيت: 0 يا 1
  مبناي 2: ارقام 0 يا 1
مثال:
(101101.10)2 = 125 + 024 + 123 + 122 + 021 + 120 + 12-1 + 02-2
(in decimal) = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + ½ + 0
= (45.5)10

## Slide 9: اعداد باينري (*)
32 16 8 4 2 1 .5 .25 .125 .0625
( 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 1 )
= ( 53.6785 )
B
D

## Slide 10: توان هاي 2 (*)
Memorize at least through 212

## Slide 11: اعداد اکتال (مبناي 8)
مبناي 8:
  ارقام 0 تا 7
مثال:
(762)8 = 782 + 681 + 280
(in decimal) = 448 + 48 + 2
= (498)10

## Slide 12: اعداد هگزادسيمال (مبناي 16)
مبناي 16:
  ارقام 0, …, 9, A, B, C, D, E, F
مثال:
(3FB)16 = 3162 + 15161 + 11160
(in decimal) = 768 + 240 + 11
= (1019)10

## Slide 13: تبديل مبناها
  هر مبنا (r)  دسيمال: آسان (گفته شده)
  دسيمال  هر مبناي r
  دسيمال  باينري
  اکتال  باينري و برعکس
  هگزادسيمال  باينري و برعکس

## Slide 14: تبديل دسيمال به هر مبناي r
بخش صحيح:
  تقسيم متوالي بر r
  خواندن باقيمانده ها به بالا.
16 34,761
16 2,172 rem 9
16 135 rem 12 = C
16 8 rem 7
0 rem 8
Read up
34,76110 = 87C916
34,76110 = (?)16

## Slide 15: تبديل دسيمال به هر مبناي r
0.78125 x 16 = 12.5 int = 12 = C
0.5 x 16 = 8.0 int = 8
Read
down
0.7812510 = 0.C816
بخش اعشاري:
  ضرب متوالي در r
  خواندن بخش صحيح ها به پايين.
0.7812510 = (?)16

## Slide 16: تبديل دسيمال به هر مبناي r
0.1 x 2 = 0.2 int = 0
0.2 x 2 = 0.4 int = 0
0.4 x 2 = 0.8 int = 0
0.8 x 2 = 1.6 int = 1
0.6 x 2 = 1.2 int = 1
0.2 x 2 = 0.4 int = 0
0.4 x 2 = 0.8 int = 0
Read
down
0.110 = 0.000112
مثالي ديگر
0.110 = (?)2

## Slide 17: اعداد در مبناهاي مختلف (*)
Memorize at least Binary and Hex

## Slide 18: دسيمال  باينري
فرض: N يک عدد دسيمال
  بزرگترين عددي که توان 2 است و با تفريق آن عددي مثبت (N1 )حاصل مي شود پيدا کن.
  يک عدد 1 در MSB (محل ارزش عدد) قرار بده.
  مرحلة 1 را با عدد N1 تکرار کن.
    در بيت مربوط عدد 1 قرار بده.
    وقتي اختلاف صفر شد توقف کن.

## Slide 19: دسيمال  باينري
مثال:
N = (717)10
717 – 512 = 205 = N1 512 = 29
205 –128 = 77 = N2 128 = 27
77 – 64 = 13 = N3 64 = 26
13 – 8 = 5 = N4 8 = 23
5 – 4 = 1 = N5 4 = 22
1 – 1 = 0 = N6 1 = 20
 (717)10 = 29 + 27 + 26 + 23 + 22 + 20
= ( 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1)2

## Slide 20: باينري به اکتال باينري به هگز
باينري به اکتال
  8 = 23
     هر 3 بيت باينري به يک بيت اکتال تبديل مي شود.
باينري به هگزادسيمال
  16 = 24
     هر 4 بيت باينري به يک بيت هگزادسيمال تبديل مي شود.

## Slide 21: Binary  Octal
(011 010 101 000 . 111 101 011 100)2
( 3 2 5 0 . 7 5 3 4 )8
(11010101000.1111010111)2

## Slide 22: Binary  Hex
( 6 A 8 . F 5 C )16
( 0110 1010 1000 . 1111 0101 1100 )2
(110 1010 1000 . 1111 0101 11 )2

## Slide 23: Octal  Hex
ازطريق باينري انجام دهيد:
Hex  Binary  Octal
Octal  Binary  Hex

## Slide 24: تبديل ها (مثال)
جدول را پر کنيد:
Decimal | Binary | Octal | Hex
329.3935 | ? | ? | ?
? | 10101101.011 | ? | ?
? | ? | 336.5 | ?
? | ? | ? | F9C7.A